## Slide 1
04 00 00 08 6e 3d be f1
OpenFlow 1.3
OFPT_HELLO
Length
Transaction ID

## Slide 2: Software Defined Networking
Voorbereiding: Je eigen Virtuele Omgeving
SDN voor Dummy’s
De SDN Controller: ONOS
Je eigen netwerk met Mininet
Het OpenFlow Protocol
Dynamische Netwerken
met tools als Mininet, ONOS en Wireshark

## Slide 3: HANDS-ON 0: Je eigen Virtuele Omgeving
Je hebt altijd VirtualBox nodig
Het was mogelijk om je eigen virtuele omgeving te creëren met behulp van het workshop-materiaal
Er zijn USB’s beschikbaar om de virtuele omgeving te verkrijgen
Zorg dat je niet op KOEN_WLAN zit. (KOEN_MOBILE is goed)
Workshopmateriaal via: www.github.com/Marlou16/sdn-tutorial

## Slide 4: Wat is Software Defined Networking?
SDN is een manier van netwerkvoering
Intelligentie uit traditonele netwerk apparatuur (switches, routers) wordt in een nieuwe laag geplaatst
Het netwerk wordt bestuurd door de ‘SDN controller’ of ‘Network Operating System’ (NOS)
De term ‘software defined’ komt door het feit dat je applicaties kunt installeren boven de controller

## Slide 5: SDN in schemavorm

## Slide 6: SDN Compontenten (1)
Controller:
Doet de netwerk berekeningen
Stuurt directe instructies naar de switches
Stuurt Flow Rules naar de switches
Forwarding Device:
Checkt Flow Table voor instructies die hij uit kan voeren
Benadert de controller
Voert directe instructies van de controller uit
Control Channel:
Hier heb je het OpenFlow Protocol
Een computer

## Slide 7: SDN Compontenten (1)

## Slide 8: Communicatie in een traditioneel netwerk (1)
Laten we H2 begroeten!

## Slide 9: Communicatie in een traditioneel netwerk (2)
Laten we H2 begroeten!
Ik ken H2 ook niet!
Ik ken H2 niet,
ik vraag het aan al m’n vrienden!

## Slide 10: Communicatie in een traditioneel netwerk (3)
H2, dat ben ik! Heb ik de iets gewonnen?
H2 dat ben ik niet, ik houd m’n mond wel.
Ik onthoud dit voor de volgende keer!

## Slide 11: Communicatie met SDN (1)
Mijn god, niets matcht! Ik heb hulp nodig!
Ik wilde “Hoi” zeggen tegen H2!

## Slide 12: Communicatie met SDN (2)
OK, gewoon doen wat je gezegd wordt…
Stuur maar door aan iedereen, ik ben nog gegevens aan het verzamelen.
PACKET_IN
PACKET_OUT

## Slide 13: Communicatie met SDN (3)
Mijn kennis is up to date, sla de volgende ‘flow’ op, dan weet je voortaan wat te doen!
Heb ik nu wel iets gewonnen?
M’n flow table is nog leeg…
PACKET_IN
FLOW_MOD

## Slide 14: Communicatie met SDN (4)
00:00:00:00:00:01
00:00:00:00:00:02
1
2
Ik weet wat ik moet doen!
“Hoi H2, ben ik weer!”

## Slide 15: HANDS-ON 1: ONOS en Mininet
Allereerst kleine Demo als voorbeeld
In de tutorial, werk door:
  Ontdek ONOS
  Je eigen netwerk met Mininet
Workshopmateriaal via: www.github.com/Marlou16/sdn-tutorial (ook te laden op de VM zelf, voor het betere ‘kopieer-plak-werk’)

## Slide 16: HANDS-ON 2: OpenFlow met Wireshark
Allereerst kleine Demo als voorbeeld
In de tutorial, werk door:
  Het OpenFlow Protocol
  Bestudeer OpenFlow met Wireshark
Workshopmateriaal via: www.github.com/Marlou16/sdn-tutorial (ook te laden op de VM zelf, voor het betere ‘kopieer-plak-werk’)

## Slide 17: Recap: SDN in context

## Slide 18: HANDS-ON 3: Intent-based Forwarding
Allereerst kleine Demo als voorbeeld
  Installeren van een nieuwe applicatie
  Intent-based Forwarding
  Hoe gaat de controller om met dynamische netwerken
In de tutorial, werk door:
  Next-level SDN: Intent-based Forwarding
  (Bonus) “Try it all” opgave
Workshopmateriaal via: www.github.com/Marlou16/sdn-tutorial